I2C-BUS

1. I2C-BUS 개요

① 필립스사가 제안한 통신방식.

② 주로 제어(control)용으로 쓰임.

③ 2라인만 사용하여 병렬로 많은 수의 칩을 컨트롤 할 수 있음.(아래그림)

* 클럭라인(SCL) : 동기용 클럭 신호

* 데이터라인(SDA) : Address, Data, Acknowledge, Start & Stop

④ 전송속도

* Standard Mode : 100kbps

* Fast Mode : 200kbps, 400kbps 가능하다.

⑤ 디바이스는 고유의 어드레스(7비트)를 갖지며,

필요에 따라 Receiver와 Transmitter로 동작한다.

2. 하드적인 구성

SDA와 SCL은 모두 한 라인에 물리게 되는데, 다음과 같은 부과회로가 필요로 하다.

- Rs : 내부보호회로 (보통 100 Ω)

- Rp : Pull-Up저항 (보통 4.7 kΩ)

3. I2C-BUS 데이타의 구성

(1) 구조의 설명

전체적인 구조를 말로써 설명하자면,

8비트의 데이타와 이를 확인하는 Acknowledge가 조합된 블럭이,

반복되는 구조로 이루어져 있다.

그외에 시작과 끝을 알리는 START와 STOP가 존재한다.

[S]는 START 비트로 I2C의 시작을 의미한다.

[Addr]은 7비트의 어드레스 데이터로 칩을 호출할 때 사용한다.

[R/W]은 READ 혹은 WRITE를 의미한다.

[A]는 Acknowledge신호로써 데이터를 잘 받았는지 체크하기위함이다.

[Data]는 8비트로써 말그대로 데이타를 의미한다.

[P]는 STOP비트로써 I2C의 종료를 의미한다.

(2) 8-비트 데이터를 전송할 경우

실제 가장 많이 사용되는 구조이다.

첫번째 데이터블럭은 칩내부의 SUB-ADDRESS로 사용된다.

두번째 데이터블럭은 SUB-ADDRESS의 데이터로 사용된다.

이러므로 해서, 한 칩내의 많은 수의 레지스트를 조정할 수 있게 된다.

(3) 8-비트 데이터를 연속적으로 전송할 경우

아래 그림은 단순히 데이터를 연속해서 2번 사용했다. 3번,4번 사용해도 좋다.

단, 의미만 파악하고 있으면 된다.

첫번째 데이타는 (Sub-Address의 번지)의 데이타이고,

두번째 데이타는 (Sub-Address의 번지+1)의 데이타이다.

이것은 많은 양의 데이타를 빠른 시간에 전송할 수 있다.

(4) 16-비트 데이터를 전송할 경우

데이터를 연속해서 2번 사용했다. 따라서, 16비트가 된다.

데이터는 MSB  FIRST가 되나, 업체에 따라 다를 수 있다.

(5) 8-비트 데이터를 읽을 경우

데이타를 읽을 곳의 Slave Address와 Sub-address를 한 후,

Re-Start를 한 후, 8비트의 데이타를 읽으면 된다.

4. I2C-BUS 비트의 구성

(1) START

I2C 라인을 사용하고자 할 때 사용된다.

1-비트로 구성되어있고, 신호의 구성은 다음과 같다.

START = SCL가 HIGH일경우, SDA가 HIGH->LOW

(2) STOP

I2C 라인을 사용이 끝났을 때 사용된다.

1-비트로 구성되어있고, 신호의 구성은 다음과 같다.

STOP = SCL가 HIGH일경우, SDA가 LOW->HIGH

(3) REPEAT_START

이 비트는 데이타를 SLAVE로부터 읽을 때 사용된다.

1-비트로 구성되어있고, 신호의 구성은 다음과 같다.

REPEAT_START = STOP이 되지 않은 상태에서 START

(4) First Byte : 7비트-어드레스+R/W

① Slave Address

START BIT후 처음으로 나가는 신호는 칩을 호출하기 위한 데이터이다.

이 데이터는 칩 메이커들이 고유로 붙여서 생산한다.

② R/W신호

칩에서 데이타를 읽을때는 "1", 쓸때는 "0"을 붙인다.

(5) Acknowledge

* 이 비트는 데이터를 받는 Slave칩이 데이터를 잘 받았는지

체크하는 비트이다.

DATA를 잘 받았으면 "0", 받지 못했으면 "1"로 읽혀진다.

* 이 데이터는 Slave칩쪽에서 동작을 취해줘야 한다.(응답)

5. 참고사항

(1) 휴지상태

I2C라인이 사용되지 않는 상태이며, 이때는 SCL,SDA 라인모드 High상태임.

(2) 데이터의 변경

아래그림과 같이 SCL이 LOW상태일 때 변화되어야 한다.

6. I2C-BUS Soft

(1) DATA 처리함수

데이터의 변경은 SCL이 LOW일 때 이루어진다.

다음은 8비트의 데이터를 처리하는 블럭이다.

(데이터는 MSB FIRST임)

void I2C_ByteWrite(U8 code)
{
    U8 i;
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        if( ((0x80>>i) & code)==0 )
        {
            SDA_LOW;
        }
        else
        {
            SDA_HIGH;
        }
        I2C_Delay(); // data set

        SCL_HIGH; I2C_Delay(); // set clk hi
        SCL_LOW;  I2C_Delay(); // set clk lo
    }
}

(2) START 비트 처리함수

START = SCL가 HIGH일경우, SDA가 HIGH->LOW

void I2C_Start(void)
{
    SDA_HIGH; I2C_Delay(); // set data hi
    SCL_HIGH; I2C_Delay(); // set clk hi
    SDA_LOW;  I2C_Delay(); // set data lo
    SCL_LOW;  I2C_Delay(); // set clk lo
}

(3) STOP 비트 처리함수

STOP = SCL가 HIGH일경우, SDA가 LOW->HIGH

void I2C_Stop(void)
{
    SDA_LOW;  I2C_Delay(); // set data lo
    SCL_HIGH; I2C_Delay(); // set clk hi
    SDA_HIGH; I2C_Delay(); // set data hi
}

(4) ACK 비트 처리함수

ACK는 한개의 펄스는 MASTER가 동작시키고,

SCL이 HIGH인 동안, SLAVE칩에서 응답한 값을 읽어오는 형식이다.

U8 I2C_ACK (void)
{
    U8 i2c_ack=0x00;

    I2C_Delay(); // wait ack
    SDA_HIGH; I2C_Delay(); // set data hi
    SCL_HIGH; I2C_Delay(); // set clk hi

    i2c_ack = SDA_READ; // generate ack bit SD_R

    SCL_LOW; I2C_Delay(); // set clk lo

    if(i2c_ack==0) { return ACK_OK; }
    else { return ACK_ERROR; }
}

7. 자료

I2C COTROL HEADER FILE :  I2C.H

I2C SPECIFICATION :  I2C_BUS2.0.PDF